## Slide 1
L’OSSERVAZIONE ASTRONOMICA COL BINOCOLO

## Slide 2
grande maneggevolezza
(almeno per quelli comuni)
grande campo visivo
(solitamente dell'ordine di alcuni gradi)
immagine raddrizzata
(molto utile per i neofiti)
visione binoculare
(molto riposante e naturale)

## Slide 6
LA PUPILLA D’USCITA

## Slide 7
Diametro obiettivi(mm) guadagno occhio guadagno magnitudini
35
50
70
80
100
120
150
25
51
100
131
204
294
459
3,5
4,2
5,0
5,3
5,8
6,2
6,6

## Slide 18
COSA OSSERVARE Ecco una concisa descrizione degli oggetti celesti che si possono osservare con un binocolo 10 x 50: Luna Ci sono molte cose che possono essere viste sulla Luna con un binocolo, soprattutto nei giorni distanti dalla Luna Piena e nei pressi del “Terminatore” (è la zona fra la parte illuminata della Luna e la parte ancora in ombra) . I Mari, le vaste pianure grigie visibili anche ad occhio nudo, possono essere osservati nei loro dettagli: i bordi, il contorno, i crateri sul fondo. I Monti, le catene montuose delle Alpi, del Caucaso e degli Appennini, presentano alcuni dettagli osservabili anche al binocolo. I Crateri, che dominano l'intero paesaggio lunare. Si possono osservare cavità di tutte le dimensioni e di tutte le profondità.

## Slide 19
Pianeti I binocoli in genere, presentano qualche limite nella visione dei pianeti. Venere mostra le fasi, Marte appare come una luminosa stella arancione, Giove offre la visione dei 4 satelliti galileiani intorno al pianeta. Ovviamente non è possibile osservare nessun dettaglio specifico.

## Slide 20
Stelle Con un binocolo, è possibile vedere il colore di molte stelle.
Stelle Doppie Molte stelle doppie, triple o multiple sono alla portata dei binocoli. Alcune sono anche molto facili da rintracciare ed osservare. Ad esempio: Mizar e Alcor nell'Orsa Maggiore, Albireo nel Cigno, epsilon Lyra, tau nel Toro, teta di Orione, bellissima la tripla beta Monoceros.
Stelle Variabili Sono oggetti che cambiano la loro luminosità e dimensione. Alcune possono essere visibili con un binocolo: cefeidi, le stelle del tipo Mira.

## Slide 21
Ammassi Aperti Appaiono come una macchia brillante, sempre un po' estesa e circolare. Si potranno distinguere le varie stelle negli ammassi molto aperti (esempio: Pleiadi), in altri invece sarà necessario usare la visione distolta per osservare le stelle individualmente (esempio: M41).
Ammassi Globulari Si mostrano compatti, rotondi, poco estesi e brillanti (esempio: M13). Non sarà possibile cogliere le singole stelle.

## Slide 22
Nebulose In genere, sono oggetti deludenti per il binocolo, fatta eccezione per alcuni, come ad esempio M42 in Orione.
Comete Sono splendidi soggetti per il binocolo.
Galassie Sono oggetti troppo lontani, piccoli e dalla luminosità troppo debole per poter essere osservati con un binocolo. In nessun caso un binocolo potrà mostrare le loro forme reali. Anche M31 (la Grande Galassia di Andromeda) appare come macchia di luce nebbiosa, ovale, dalla forma un po' allungata.
Via Lattea Al binocolo ci mostra un'esplosione di stelle. Alcune zone sono meno ricche, anzi sembra quasi che non ci siano stelle. In particolare, le regioni del Cigno e dell'Aquila e, d'inverno, l'Unicorno.